## Slide 1
Mavzu: Arifmetik-mantiq qurilmalar. Yarim qo'shuvchi. To'la qo'shuvchi. Arifmetik-mantiq qurilmalar axitekturasi va turlari.
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVASIYALAR VAZIRLIGI
TOSHKENT IJTIMOIY INNOVATSIYA UNIVERSITETI
Ma’ruzachi:
dots.v.v.b. S. Sh. Bekturdiyev
Elektronika va sxemalar fanidan

## Slide 2
Raqamli Mantiq Asoslari: Yarim va To'la Qo'shuvchilar
Raqamli elektronika dunyosida yarim va to'la qo'shuvchilar arifmetik amallarni bajarish uchun asosiy qurilmalardir. Ular kompyuterlar va boshqa raqamli tizimlarning "miya"sini tashkil etuvchi murakkab arifmetik-mantiqiy qurilmalarning (ALU) qurilish bloklari hisoblanadi.

## Slide 3
Yarim Qo'shuvchi: Bir Bitli Qo'shish Asosi
Yarim qo'shuvchi (Half Adder) ikkita bir bitli ikkilik sonni qo'shish uchun ishlatiladigan kombinatsiyali mantiqiy sxemadir. U ikkita chiqishga ega:
Yig'indi (Sum, S): Ikkita kirish bitining yig'indisi.
Ko'chirish (Carry, C): Keyingi yuqori bitga o'tkaziladigan ko'chirish biti.
Uning mantiqiy sxemasi XOR va AND darvozalaridan iborat bo'lib, juda sodda va samarali hisoblanadi.

## Slide 4
Yarim Qo'shuvchining Ishlash Tamoyili
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
1
0
1
1
0
1
Yuqoridagi haqiqat jadvali yarim qo'shuvchining kirish va chiqish munosabatlarini ko'rsatadi. Bu ikkita bitni qo'shishning eng oddiy shakli bo'lib, ko'p bitli qo'shish uchun yetarli emas, chunki u oldingi bitdan keladigan ko'chirishni hisobga olmaydi.

## Slide 5
To'la Qo'shuvchi: Ko'p Bitli Qo'shishning Kaliti
To'la qo'shuvchi (Full Adder) uchta bir bitli ikkilik sonni qo'shish uchun ishlatiladi: ikkita kirish biti (A, B) va oldingi bitdan keladigan ko'chirish biti (Cin). U ham ikkita chiqishga ega:
Yig'indi (Sum, S): Uchta kirish bitining yig'indisi.
Ko'chirish (Carry Out, Cout): Keyingi yuqori bitga o'tkaziladigan ko'chirish biti.
To'la qo'shuvchi ikkita yarim qo'shuvchi va bitta OR darvozasi yordamida qurilishi mumkin, bu uning murakkabroq, ammo ko'p bitli arifmetika uchun muhimligini ko'rsatadi.

## Slide 6
To'la Qo'shuvchining Haqiqat Jadvali
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
1
0
0
1
1
0
1
1
0
0
1
0
1
0
1
0
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
Bu jadval to'la qo'shuvchining barcha mumkin bo'lgan kirish kombinatsiyalari va ularning mos chiqishlarini ko'rsatadi. Uning murakkabligi ko'p bitli ikkilik sonlarni qo'shishda ko'chirish bitini boshqarish zarurati bilan bog'liq.

## Slide 7
Arifmetik-Mantiqiy Qurilmalar (ALU): Kompyuterlarning Yuragi
Arifmetik-mantiqiy qurilma (ALU) kompyuter protsessorining (CPU) asosiy komponentidir. U barcha arifmetik (qo'shish, ayirish, ko'paytirish, bo'lish) va mantiqiy (AND, OR, NOT, XOR) amallarni bajaradi. Yarim va to'la qo'shuvchilar ALU ichidagi qo'shish sxemalarining asosiy elementlari hisoblanadi.

## Slide 8
ALU Arxivlari va Turlari
Seriyali Qo'shuvchilar
Bitlar ketma-ket, birma-bir qo'shiladi. Oddiy, ammo sekin. Har bir bitni qo'shish uchun bitta to'la qo'shuvchi ishlatiladi va ko'chirish biti keyingi bitga o'tkaziladi.
Parallel Qo'shuvchilar
Barcha bitlar bir vaqtning o'zida qo'shiladi. Tez, ammo murakkabroq. Ko'p bitli sonlarni tezda qo'shish uchun bir nechta to'la qo'shuvchilar parallel ulanadi.
Ko'chirishni Oldindan Ko'ruvchi Qo'shuvchilar (Carry-Lookahead)
Eng tezkor qo'shuvchi turi. Ko'chirish bitini oldindan hisoblab chiqadi, bu esa kechikishlarni sezilarli darajada kamaytiradi. Murakkab sxemalarda keng qo'llaniladi.

## Slide 9
ALU ning Asosiy Komponentlari
Mantiqiy Darvozalar
AND, OR, NOT, XOR kabi asosiy mantiqiy amallarni bajaradi. Bu darvozalar barcha raqamli sxemalarning qurilish bloklari hisoblanadi.
Qo'shuvchilar
Yarim va to'la qo'shuvchilar yordamida ikkilik sonlarni qo'shish amalini bajaradi. Bu ALU ning arifmetik qismining asosini tashkil etadi.
Multiplekserlar
Bir nechta kirish signallaridan birini tanlab, bitta chiqishga yo'naltiradi. ALU ichida turli operatsiyalar natijalarini tanlash uchun ishlatiladi.
Dekoderlar
Ikkilik kodni bir nechta chiqish liniyalaridan birini faollashtirish uchun ishlatiladi. ALU ichida operatsiya kodlarini dekodlash uchun qo'llaniladi.

## Slide 10
ALU ning Zamonaviy Kompyuterlardagi O'rni
ALU zamonaviy kompyuterlarning markaziy qismi bo'lib, har qanday hisoblash jarayonining asosini tashkil etadi. Uning samaradorligi va tezligi protsessorning umumiy ishlashiga bevosita ta'sir qiladi. Mikroprotsessorlar, grafik protsessorlar (GPU) va boshqa maxsus chiplar ichida murakkab ALU arxitekturalari mavjud.

## Slide 11
Xulosa: Raqamli Dunyoning Asosiy Bloklari
Asosiy Qurilish Bloklari
Yarim va to'la qo'shuvchilar raqamli elektronika va kompyuter arxitekturasining fundamental elementlari hisoblanadi.
ALU ning Yuragi
Ular arifmetik-mantiqiy qurilmalar (ALU) ichida ikkilik arifmetik amallarni bajarish uchun ajralmasdir.
Texnologik Taraqqiyot
Bu qurilmalarning doimiy takomillashuvi zamonaviy hisoblash quvvatining asosini tashkil etadi.
Ushbu oddiy mantiqiy sxemalar murakkab hisoblash tizimlarining ishlashini ta'minlaydigan asosiy tamoyillarni o'zida mujassam etgan.