## Slide 1: Integral Mikrosxemalar (IMS)
Taqdimot | MDYa-tranzistorlar va Planar-epitaksial texnologiya

## Slide 2: Integral Mikrosxema (IMS) haqida
Integral mikrosxema — bu ko‘plab tranzistor, diod, rezistor, kondensator kabi elementlar bitta kremniy plastinkasida joylashtirilgan elektron qurilma.
Afzalliklari:
• Ixchamlik va engillik
• Ishonchlilik
• Energiya tejamkorlik
• Arzon ishlab chiqarish

## Slide 3: IMS turlari
1. Analog IMS – uzluksiz signallar bilan ishlaydi (kuchaytirgichlar, filtrlar)
2. Raqamli IMS – 0/1 signallarni qayta ishlaydi (trigger, mikroprotsessor)
3. Aralash IMS – analog va raqamli qismlar (ADC, DAC)

## Slide 4: IMS tarkibiy elementlari
• Tranzistor – asosiy faol element
• Diod – tokni bir yo‘nalishda o‘tkazadi
• Rezistor – tokni cheklaydi
• Kondensator – zaryadni saqlaydi
• Ulagichlar – elementlarni bog‘laydi

## Slide 5: Planar-epitaksial texnologiya
Bosqichlari:
1. Epitaksiya – kremniy qatlamini o‘stirish
2. Fotolitografiya – maska orqali joylarni belgilash
3. Diffuziya – qo‘shimcha atomlarni kiritish
4. Metallizatsiya – metall yo‘llarni hosil qilish
5. Passivatsiya – himoya qatlami bilan qoplash

## Slide 6: MDYa-tranzistorlar asosidagi IMS (MOS IMS)
MOS tuzilishi: Metall – Dielektrik – Yarimo‘tkazgich
Afzalliklari:
• Kam quvvat sarfi
• Katta integratsiya darajasi
• Ishlab chiqarish soddaligi
Turlari:
• NMOS
• PMOS
• CMOS (eng keng tarqalgan)

## Slide 7: Xulosa
• IMS’lar elektronikaning asosi bo‘lib, mikroprotsessorlar, xotira modullari va sensorlarda qo‘llaniladi.
• Planar-epitaksial texnologiya IMS tayyorlashda asosiy usul hisoblanadi.
• MDYa-tranzistorlar asosidagi CMOS texnologiyasi zamonaviy raqamli tizimlarning yuragidir.